## Slide 1: Chemie Versuch 2
Damian Köppel
Gian Claudio Köppel
Rapperswil, 13. April 2012
Naturwissenschaftliches Praktikum
Gesamt-, Karbonat- und Nichtkarbonathärte

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Wasserhärte
  Definition
  Arten
  Einheiten
  Herkunft
Verfahren zur Wasserhärtebehandlung
Reaktionsprinzip Titration
Praxisbezug

## Slide 3: Definition der Wasserhärte
Die Härte natürlicher Wässer wird hauptsächlich von Magnesium und Calcium gebildet, Strontium und Barium spielen eine untergeordnete Rolle.
Als Wasserhärte wird die Konzentration der im Wasser gelösten Ionen der Erdalkalimetalle bezeichnet.
Zu diesen zählen:
Calcium / Ca
Magnesium / Mg
Strontium / Sr
Barium / Ba
Gelöste Ionen
2. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente.

## Slide 4: Arten von Wasserhärte
Gesamthärte
  Summen aller im Wasser gelösten - und -Ionen
  Gesamthärte = Karbonhärte und Nichtkarbonhärte
Karbonathärte (temporäre Härte)
  Konzentration an im Wasser gelösten von - und -Ionen, welche gleich gross ist, wie die Konzentration an
Nichtkarbonathärte (bleibende Härte)
  Konzentration an im Wasser gelösten - und -Ionen, welche die -Konzentration übersteigen.

## Slide 5: Einheiten der Wasserhärte
Härte [mmol/l] | Härte [°fH] | Bezeichnung Gesamthärte
0 – 0.7 | 0 – 7 | sehr weich
0.7 – 1.5 | 7 – 15 | weich
1.5 – 2.5 | 15 – 25 | mittelhart
2.5 – 3.2 | 25 – 32 | ziemlich hart
3.2 – 4.2 | 32 – 42 | hart
>4.2 | >42 | sehr hart
Aus korrosionstechnischen und physiologischen Gründen sollte die Gesamthärte im Trinkwasser mindestens 1 betragen.

## Slide 6: Herkunft der Wasserhärte
Die Wasserhärte entsteht beim Durchtritt von Wasser durch Böden und/oder Grundwasserleiter (Aquifere). Deshalb hängt es stark vom geologischen Untergrund ab, welche und wie viel Härtebildner in Lösung gehen können.
Der überwiegende Teil der Wasserhärte entsteht normalerweise als Karbonathärte durch Auflösung von Kalk(), bzw. Dolomit (--Mischcarbonat) durch Kohlensäure, unter Bildung löslicher Hydrogencarbonate ().

## Slide 7: Verfahren zur Wasserhärtebehandlung
Ionentauscher
  Das Leitungswasser wird über ein Tauschharzgeleitet. Dort werden die härtebildenden Erdalkalimetalle durch eine äquivalente Menge Kationen ausgetauscht.
Umkehrosmose
  Mittels Filtration wird das Wasser von den im Wasser gelösten Salzen abgetrennt. Bei der Verwendung als Trinkwasser muss das Wasser wieder aufgesalzen werden.
Destilation
  Verdampfung und Kondensation von Wasser, muss ebenfalls aufgesalzen werden.
Komplexisierung
  Umhüllung von - und -Ionen mittels Beigabe einer Substanz, um die Verbindung der Ionen mit zu verhindern.  kein Trinkwasser, keine Verdampfung

## Slide 8: Reaktionsprinzip Titration
Quantitative Analyse
Bekannter Stoff mit unbekannter Menge
Masslösung
Korrekturfaktor (Titer)
Endpunkterkennung

## Slide 9: Titrationstypen
Direkte Titration
  Die Probelösung wird mit der Reagenzlösung direkt titriert. Bei der inversen Titration wird hingegen eine abgemessene Menge an Reagenzlösung mit der Probelösung titriert.
Indirekte Titration
  Der zu bestimmende Stoff wird in einer chemischen Reaktion zu einem genau festgelegten anderen Stoff umgesetzt, der dann titrimetrisch bestimmt wird.

## Slide 10: Titrationstypen
Säure-Base-Titration
Fällungstitration
Komplexometrische Titration
Redox-Titration

## Slide 11: Praxisbezug
Messung
  Qualitätskontrolle des Trinkwassers
  Prozessüberwachung
Wasserenthärtung
  Schutz von Haushaltsgeräten, Leitungen
  Senkung des Putzmittelverbrauch
  Steigerung des Energieeffizienz (Wassererwärmung)
Anwendung
  Meerwasserentsalzung
  Trinkwasseraufbereitung